## Slide 1: Tiskařství
Techniky
Historie

## Slide 2: Definice – co je to tisk a k čemu slouží?
způsob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál.

## Slide 3: Rozdělení tiskových technik
Podle umístění tisknoucích prvků rozlišujeme:
a) tisk z výšky
b) tisk z hloubky
c) tisk z plochy

## Slide 4: Tisk z výšky
nejstarší technika přenosu barvy
Tisková deska se opatřila vrstvou barvy pouze na vyvýšených místech (princip razítka), poté přenos tlakem na papír či pergamen

## Slide 5: Princip tisku z výšky

## Slide 6: Tiskové techniky tisku z výšky
1) Knihtisk – nejstarší technika – poměrně pracná – dnes nahrazena modernějšími postupy
tisková forma čili sazba, nejčastěji z kovu (liteřina) nebo ze dřeva (dřevoryt), je vyrobena jako zrcadlový obraz, který se po nanesení barvy pod tlakem otiskne na papír. Užívá se hlavně pro tisk knih, časopisů atd.

## Slide 10
2) Flexotisk
využívaná hlavně v obalovém průmyslu pro potisk širokého sortimentu plastových folií, papíru, kartonu a lepenky

## Slide 11: Tisk z plochy
Tisknoucí i netisknoucí prvky (body) jsou ve stejné úrovni a liší se od sebe jen fyzikálně-chemickými vlastnostmi povrchu.
A) Litografie – zde se užívá jemný vápenec, který je upraven tak, aby na tisknoucích místech přijímal tiskovou mastnou barvu a na netisknoucích místech ji odpuzoval

## Slide 12
B) Světlotisk - užívá formu se světlocitlivým povrchem. Po osvitu a vyvolání vzniknou místa, která barvu přijímají a tudíž se otisknou. Světlotisk umožňuje velmi kvalitní reprodukci fotografií,

## Slide 13
C) Ofset – nepřímý tisk, tisková forma se otiskuje na přenosný válec s gumovým potahem, který teprve přenese obraz na papír
nejrozšířenější a nejpoužívanější tisková technika na světě a je jí vytištěna naprostá většina knih, novin, časopisů a letáků.

## Slide 15: Tisk z hloubky
přesným opakem tisku z výšky, druhý nejstarší způsob tisku
Tisknoucí prvky jsou pod úrovní prvků netisknoucích míst
Na tiskovou formu se nanese barva a ve 2. kroku se z jejích povrchu setře
Zbylá barva se z prohlubní formy tlakem přenese na papír
To vyžaduje větší tlak

## Slide 17
A) mědiryt – nejstarší technika tisku z hloubky
Tiskovou formou je měděná deska,do ní umělci ryli ocelovými rydly. Kresba byla v desce prohloubena, co čar se natírala barva, potom se z desek ve válcovém lisu snímaly otisky.

## Slide 20: Samostatné tiskové techniky
A) sítotisk – užívá se např. při potisku triček
B) velkoformátový tisk – např. velké plány, schémata, plakáty